Introduction

L’unité d’incinération des ordures ménagères du Mirail a été mise en route en 1969. La SETMI (Société d’Exploitation Thermique du MIrail) assure la gestion et la maintenance du site qui appartient à la ville de Toulouse.

Depuis l’été 2003, c’est l’ORAMIP (Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées) qui assure la surveillance de la qualité de l’air près de l’incinérateur. Pour cela, L’ORAMIP a mis en place deux stations de mesures (la station Eisenhower et la station Chapitre) situées aux deux emplacements préconisés suite à une étude d’impact.

L’ORAMIP a publié un rapport sur une étude portant sur l’année 2006 concernant les rejets atmosphériques de l’incinérateur.  Ce rapport est accessible à l’adresse: http://www.oramip.org/backoffice/classeur/showCarte.php?id=371&bugMoz=0

Dans l’activité suivante vous allez découvrir certains éléments du rapport. OMER7-A va en préciser le contenu. Pour cela, vous répondrez  aux questions ci-dessous en suivant la démarche proposée.

- Les stations de mesures

- Justifiez  l’emplacement des stations de mesures.

Accès à l’information  utile:

ORAMIP- rapport  2006 → rubrique « Historique et évolution du réseau »

  - Quels sont les polluants suivis par les deux stations?

Accès à l’information utile:

ORAMIP- rapport  2006 → rubrique  « Historique et évolution du réseau »

  - Vérifiez que ces polluants sont bien des polluants industriels.

Accès à l’information utile:

OMER7-A →schéma détail « industrie et traitement des déchets »→ Les noms des polluants apparaissent en passant la souris sur les icônes correspondant du schéma détail

- Les particules en suspension -PM10

Voici les graphes donnés dans le rapport 2006 de l’ORAMIP sur l’évolution des concentrations moyennes, maximales et minimales des PM10 sur le site des deux stations de mesures.

- Quels sont les effets sur l’environnement des PM10 aussi appelés « aérosols »?

Accès à l’information utile :

OMER7-A →schéma détail « industrie et traitement des déchets »

- Quels sont les effets des PM10 sur la santé?

Accès à l’information utile:

OMER7-A →schéma détail « industrie et traitement des déchets » → fiche résumé « Effets sur la santé»

- Dans la fiche résumé « Effet sur la santé » apparaissent les seuils règlementaires (objectif de      	         qualité moyenne annuelle) des principaux polluants. L’objectif de qualité concernant les PM10   	        est-il atteint pour les deux sites de mesures en 2006?

Accès à l’information utile:

OMER7-A →schéma détail « industrie et traitement des déchets » → fiche résumé « Effets sur la santé»

- Quels autres sources que l’incinérateur émettent des particules PM10  (encore appelées « aérosols ») dans l’air ambiant suivies par les deux stations sachant que l’incinérateur est placé dans une zone industrielle près d’axes routiers?

Accès à l’information utile:

OMER7-A →schéma détail « Aérosols »

- Les oxydes d’azote

Voici le tableau du rapport 2006 de l’ORAMIP  concernant les mesures d’oxydes d’azote (N0x) des deux stations de mesures.

- Quels sont les polluants regroupés dans le terme « NOx » du schéma détail?

Accès à l’information utile:

OMER7-A →schéma détail « Industrie et traitement des déchets »

→ Les noms des polluants apparaissent en passant la souris sur les icônes correspondant du schéma détail

- Quels sont les effets des oxydes d’azote sur l’environnement et sur la santé?

Accès à l’information:

OMER7-A →schéma détail « NOx » et fiche résumé « Effets sur la santé »

- Les concentrations moyennes en oxydes d’azote (NOx) sont-elles inférieures au seuil règlementaire (objectif de qualité moyenne annuelle) pour les deux sites de l’étude?

Accès à l’information:

OMER7-A →schéma détail « Industrie et traitement des déchets » → fiche résumé « Effets sur la santé»

- Le dioxyde de soufre

Voici le tableau du rapport 2006 de l’ORAMIP  concernant les mesures de dioxyde de soufre (SO2) des deux stations de mesures.

- Quels sont les effets du dioxyde de soufre sur l’environnement et sur la santé?

Accès à l’information:

OMER7-A →schéma détail «SO2»  et  fiche résumé « Effets sur la santé»

- Les concentrations moyennes en dioxyde de soufre sont-elles inférieures au seuil règlementaire

pour les deux sites de l’étude?

Accès à l’information:

Même démarche que pour la question précédente

- Les métaux particulaires

Le rapport de l’ORAMIP utilise le terme de « métaux particulaires » pour indiquer que, dans l’atmosphère, les métaux  sont portés par des aérosols (particules). OMER7-A utilise l’appellation de « métaux lourds » pour désigner les éléments métalliques dont la masse volumique est supérieure à 5 g/cm3.

Le rapport de l’ORAMIP montre que pour l’année 2006 les teneurs mesurées sont toutes inférieures aux valeurs de référence définies par la direction européenne.

  - Pourquoi le terme « métaux particulaires » ou « métaux lourds »  est-il abusif pour nommer l’arsenic?

Accès à l’information utile:

OMER7-A →schéma détail « Industrie et traitement des déchets » → fiche résumé «métaux lourds » → premier paragraphe  du paragraphe « Les sources ».

  - Pourquoi trouve-t-on de l’arsenic dans les rejets de l’incinérateur?

Accès à l’information utile:

ORAMIP- rapport  2006 → rubrique « suivi des métaux particulaires »→ paragraphe Arsenic → l’information  recherchée  est sous l’histogramme  des concentrations moyennes en arsenic

  - Même question pour le cadmium, le mercure, le nickel et le plomb.

Accès à l’information utile

Même démarche que pour la question 2. en se plaçant  dans la paragraphe du métal considéré.

  - En vous aidant de la fiche résumé sur les métaux lourds, citez  d’autres sources anthropiques émettrices de métaux lourds.

Accès à l’information utile:

OMER7-A→ schéma détail « Industrie et traitement des déchets » →  fiche résumé « Métaux lourds » → paragraphe

« Les sources ».

  - Pourquoi  surveille-t-on les émissions  en métaux lourds dans l’atmosphère?

Accès à l’information  utile:

OMER7-A → schéma détail « Industrie et traitement des déchets » →  fiche résumé « Métaux lourds » → paragraphe « Pourquoi surveiller les teneurs en métaux lourds dans l’atmosphère ? »

- Les dioxines et furanes

  - Dans quelles conditions se forment les dioxines et furanes?

Accès à l’information  utile:

ORAMIP- rapport  2006 → rubrique « Suivi de dioxines et furanes»

  - Observez  le diagramme ci-contre donnant la répartition des émissions de dioxines et furanes  liées aux différentes sources anthropiques (rapport ORAMIP).

  - Trouvez dans le rapport de l’ORAMIP les informations permettant de conclure que les concentrations en dioxines et furanes mesurées en février 2007 au niveau des stations « Chapitre » et « Einsenhower » se situent dans la gamme des valeurs recensées en milieu rural.

Accès à l’information  utile:

ORAMIP- rapport  2006 → rubrique  « Résultats de la campagne de février 2007»

  - Qu’est ce qu’un  Polluant Organique Persistant (POP)?

Accès à l’information:

OMER7-A →schéma détail « industrie et traitement des déchets » → fiche résumé «POP »

Conclusion

En guise de conclusion, rédigez une synthèse  de l’activité.

# Text boxes

L’incinérateur du Mirail